## Slide 1: KI als Medical Device
MEDSYNE · SIMILIA TRIFFT SILICON · KI-OFFENSIVE 2026
Kann die Regulierung der Entwicklung noch folgen?
Thomas Baranek
Gut Sedlbrunn · Samstag, 14. November 2026 · 14:30 Uhr
Notes: [ca. 1 Min.] Begrüßung. Ich bin Arzt – Innere Medizin, Infektiologie, Tropenmedizin – und arbeite seit Jahren in der klinischen Forschung, heute mit einem Auftragsforschungsinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Mein Blick auf das Thema ist also der eines Methodikers und eines Praktikers der Zulassung. Die Titelfrage beantworte ich am Ende mit drei Thesen. Danach gehört die Zeit Ihnen – mit einigen bewusst unbequemen Fragen. Hinweis: Das ist keine Rechtsberatung, sondern eine Einordnung.

## Slide 2
FAHRPLAN
Fünf Schritte zur Titelfrage
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
3
1
Was ist ein Medizinprodukt?
Definition, Zweckbestimmung, Kuriositäten
2
Wann wird Software eines?
Qualifizierung, Klassifizierung, Fall Praxissoftware
3
Was macht KI anders?
Daten, Lernen, Evidenz, AI Act, Sprachmodelle
4
Qualität neu denken
Quality by Design, Lebenszyklus, menschliche Aufsicht
5
Kann die Regulierung folgen?
Tempo, Spannungsfelder, Eigentum, drei Thesen
Notes: [ca. 1 Min.] Der Weg zur Antwort führt über fünf Stationen. Wir beginnen ganz grundsätzlich – denn wer über KI als Medizinprodukt reden will, muss erst wissen, was ein Medizinprodukt rechtlich überhaupt ist. Der Schlüsselbegriff, der sich durch alles zieht, heißt: Zweckbestimmung. Danach geht es darum, was KI anders macht, wie sich Qualität bei lernenden Systemen neu denken lässt – und am Ende um die Titelfrage selbst.

## Slide 3: Drei Elemente machen ein Medizinprodukt
1 · DEFINITION NACH MDR (EU) 2017/745, ART. 2 NR. 1
Was?
Ein Produkt
Instrument, Gerät, Implantat, Reagenz, Material – oder Software. Allein oder in Kombination.
Wozu?
Medizinische Zweckbestimmung
Diagnose, Vorhersage, Überwachung, Behandlung, Linderung – festgelegt vom Hersteller.
Wie?
Nicht pharmakologisch
Hauptwirkung weder pharmakologisch, immunologisch noch metabolisch. Sonst: Arzneimittel.
Nicht die Technik entscheidet, sondern der erklärte Zweck – in Etikett, Gebrauchsanweisung, Werbung.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
4
Notes: [ca. 2 Min.] Die MDR – in Deutschland über das MPDG, in Tschechien über das Gesetz 375/2022 umgesetzt – definiert das Medizinprodukt über drei Elemente. Erstens: ein Produkt, und Software ist ausdrücklich genannt. Zweitens, und das ist der Kern: eine medizinische Zweckbestimmung, die der Hersteller festlegt. Drittens die Abgrenzung zum Arzneimittel: Die Hauptwirkung ist nicht pharmakologisch, immunologisch oder metabolisch. Dieses dritte Kriterium entscheidet die meisten Grenzfälle, etwa Läusemittel mit Dimeticon, die rein physikalisch wirken und deshalb Medizinprodukt sind. Merken Sie sich den Satz unten: Dieselbe Software kann je nach erklärtem Zweck ein Medizinprodukt sein oder nicht. Ergänzend: Auch Zubehör und bestimmte Produkte ohne medizinischen Zweck nach Anhang XVI – Dermalfiller, farbige Kontaktlinsen – fallen unter die MDR.

## Slide 4: Auch das sind (oder waren) Medizinprodukte
1 · KURIOSITÄTEN
Ohrkerzen
Jahrelang CE-gekennzeichnet – trotz widerlegtem „Kamineffekt“.
Bioresonanz
Teils Klasse IIa. Geprüft wurde vor allem die elektrische Sicherheit.
Natural Cycles
Zyklus-App plus Thermometer, zertifiziert als Verhütungsmittel (IIb).
Oscilloclast
Abrams, 1920er: Therapie per „Schwingung“ – Urahn der Bioresonanz.
Lehre: Konformität ist nicht Wirksamkeit.
Fotos: SharonaGott, CC BY 2.0 · Alabama Extension, CC0 (Symbolbild) · U.S. FDA, CMS der Firma wegamed
4
Notes: [ca. 2 Min.] Ein kleiner Ausflug, der gleich wichtig wird. Ohrkerzen waren jahrelang CE-gekennzeichnet (Klasse I), obwohl der behauptete „Kamineffekt“ physikalisch widerlegt ist. Bioresonanzgeräte sind teils als Klasse IIa zertifiziert – geprüft wurde im Wesentlichen elektrische Sicherheit, die Wirksamkeit wurde über Äquivalenz- und Literaturkonstrukte „belegt“. Natural Cycles ist ein Beispiel in die andere Richtung: eine App, die zusammen mit Temperaturmessung regulär als Verhütungsmittel zertifiziert ist – mit Daten dahinter. Das Thermometer-Foto ist ein Symbolbild. Und Abrams’ Oscilloclast aus den 1920er-Jahren – das Foto zeigt ein Gerät aus der FDA-Sammlung – ist so etwas wie der Urahn der Bioresonanz. Die Lehre: Ein CE-Zeichen bescheinigt Konformität mit einem Verfahren, keinen Wirksamkeitsnachweis. Die MDR hat die klinische Bewertung verschärft, die Lücke aber nicht vollständig geschlossen. Diese Unterscheidung brauchen wir später bei KI wieder.

## Slide 5: Wann ist Software ein Medizinprodukt?
2 · QUALIFIZIERUNG NACH MDCG 2019-11
Frage 1
Verarbeitet sie Daten nach Befehlen?
Frage 2
Ist sie eigenständig – nicht Teil eines Geräts?
Frage 3
Tut sie mehr als speichern, senden, einfach suchen?
Frage 4
Dient sie dem einzelnen Patienten, medizinisch?
Viermal Ja
Medical Device Software (MDSW) – egal ob App, Cloud oder Praxisrechner.
Ein Nein
Kein eigenständiges Medizinprodukt – oder reguliert mit dem Gerät, das sie steuert.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
6
Notes: [ca. 2 Min.] Software kann selbst Medizinprodukt sein – unabhängig davon, ob sie auf einem Gerät, einem Smartphone oder in der Cloud läuft. Die Leitlinie MDCG 2019-11 gibt einen Entscheidungsbaum vor, den ich auf vier Fragen verdichtet habe. Erstens: Ist es überhaupt Software im Sinne der Leitlinie? Zweitens: Steuert sie ein Hardware-Medizinprodukt oder ist Teil davon? Dann wird sie mit diesem Gerät reguliert. Drittens – die entscheidende Frage: Tut sie mehr als speichern, archivieren, kommunizieren oder einfach suchen? Viertens: Geschieht das zum Nutzen eines einzelnen Patienten und mit medizinischem Zweck? Wenn alle vier mit Ja beantwortet sind, haben wir Medical Device Software. Frage drei und vier werden gleich beim Fallbeispiel Praxissoftware wichtig.

## Slide 6: Anzeigen ist erlaubt, Deuten macht zum Produkt
2 · DIE GRENZE IN DER PRAXIS
Meist kein Medizinprodukt
Praxisverwaltung, Abrechnung, Terminbuchung
Patientenakte als reiner Datenspeicher
Fitness-Tracker ohne medizinische Aussage
Allgemeine Wellness-Apps
Medizinprodukt
Dosisrechner für Insulin oder Zytostatika
KI-Befundung von Röntgen- oder Hautbildern
EKG-Auswertung mit Arrhythmie-Erkennung
Digitale Therapeutika, z. B. bei Tinnitus
„Ihr Blutzucker ist zu niedrig – essen Sie 15 g Kohlenhydrate.“ Schon dieser Satz macht eine App zum Medizinprodukt.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
7
Notes: [ca. 2 Min.] In der Praxis heißt das: Verwaltung, Abrechnung, eine Patientenakte als reiner Speicher – meist kein Medizinprodukt. Sobald Software aber interpretiert, warnt oder Therapievorschläge macht, ist sie es in aller Regel. Die typische Falle: Eine App, die Werte nur anzeigt, ist unkritisch. Ein einziger Satz wie „Ihr Blutzucker ist zu niedrig, essen Sie 15 g Kohlenhydrate“ verändert die Einordnung vollständig. Für unsere Runde heißt das: Die spannende Frage ist nicht, ob Ihre Software KI enthält, sondern ob sie für einen konkreten Patienten etwas deutet oder empfiehlt.

## Slide 7: Vom Repertorium zur KI-Empfehlung
2 · FALLBEISPIEL HOMÖOPATHISCHE PRAXISSOFTWARE
Digitales Repertorium
Nachschlagen von Rubriken und Arzneimittelbildern
Wohl kein MP
Repertorisierung
Gewichtung und Rangfolge der Mittel für einen Patienten
Grenzfall
KI-Mittelempfehlung
Schlägt Mittel, Potenz, Verlauf für diesen Fall vor
MP, ab Klasse IIa
Eigene Einschätzung nach MDCG 2019-11 und Regel 11 – keine Behördenentscheidung. Maßgeblich bleibt die Zweckbestimmung des Herstellers.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
8
Notes: [ca. 3 Min.] Übertragen auf Ihre Welt – und als Brücke zu den Vorträgen von Thomas Quak und Tjado Galic. Ein digitales Repertorium, das nur Rubriken und Arzneimittelbilder zum Nachschlagen bereitstellt, entspricht einer Literaturdatenbank: nach MDCG 2019-11 wohl kein Medizinprodukt. Die klassische Repertorisierung, die für einen konkreten Patienten Symptome gewichtet und Mittel in eine Rangfolge bringt, geht über „einfache Suche“ hinaus und dient einem einzelnen Patienten – das ist ein echter Grenzfall, und viel hängt davon ab, wie der Hersteller den Zweck beschreibt. Eine KI, die für diesen Fall Mittel, Potenz und Verlauf vorschlägt, liefert Informationen für eine therapeutische Entscheidung: Nach Regel 11 wäre das mindestens Klasse IIa, also mit Benannter Stelle und klinischer Bewertung. Wichtig: Das ist meine fachliche Einschätzung, keine Entscheidung einer Behörde. Und: Der Hersteller kann den medizinischen Zweck ausschließen – aber nur glaubwürdig, wenn Produkt und Werbung das auch einhalten.

## Slide 8: Die Folgen bestimmen die Klasse
2 · KLASSIFIZIERUNG NACH REGEL 11, ANHANG VIII MDR
I
Keine Information für Diagnose oder Therapie
IIa
Liefert Information für diagnostische oder therapeutische Entscheidungen
IIb
Entscheidung kann schwere Verschlechterung oder eine Operation nach sich ziehen
III
Entscheidung kann zum Tod oder zu irreversiblen Schäden führen
Seit der MDR landet kaum noch eigenständige Software in Klasse I – also fast immer mit Benannter Stelle.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
9
Notes: [ca. 2 Min.] Ist Software ein Medizinprodukt, entscheidet Regel 11 über die Klasse. Die Logik: Nicht wie komplex die Software ist, sondern wie schwer die Folgen einer falschen Entscheidung wären. Alles, was Information für diagnostische oder therapeutische Entscheidungen liefert, ist mindestens IIa. IIb, wenn die Entscheidung zu schwerer Verschlechterung oder einer Operation führen kann; III bei möglichem Tod oder irreversiblem Schaden. Software, die physiologische Prozesse überwacht, ist IIa, bei Vitalparametern mit unmittelbarer Gefahr IIb. Unter der alten Richtlinie war fast alle Software Klasse I – Selbstzertifizierung. Heute braucht praktisch jede eigenständige Medizinsoftware eine Benannte Stelle. Das war einer der größten Umbrüche der MDR, und für kleine Anbieter oft eine echte Markteintrittsbarriere.

## Slide 9: Regulatorisch ist KI erst einmal nur Software
3 · WAS KI ANDERS MACHT – DATEN
Für Qualifizierung und Klassifizierung gibt es keine KI-Sonderregeln. Der Unterschied liegt darin, woraus das Produkt besteht.
Daten statt Code
Die Leistung steckt in Trainings- und Testdaten. Benannte Stellen prüfen Herkunft, Repräsentativität, Annotation und die strikte Trennung von Training und Test.
Bias ist ein klinisches Risiko
Ein Hautkrebs-Algorithmus, trainiert an heller Haut, versagt systematisch an dunkler. Das gehört ins Risikomanagement (ISO 14971), nicht in die Ethik-Fußnote.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
10
Notes: [ca. 2 Min.] Jetzt zur KI. Die erste, vielleicht überraschende Botschaft: Regulatorisch ist KI erst einmal nur Software. Ein KI-Befundungssystem wird genauso eingeordnet wie ein klassischer Algorithmus mit derselben Zweckbestimmung. Der Unterschied liegt darin, woraus das Produkt besteht: nicht primär aus Code, sondern aus Daten. Deshalb schauen Benannte Stellen heute sehr genau auf Datenherkunft, Repräsentativität, Annotationsqualität und darauf, dass Test- und Trainingsdaten wirklich getrennt sind. Und Bias ist kein Ethikthema am Rand, sondern ein klinisches Risiko. Übertragen auf die Homöopathie: Wer eine KI mit publizierten Fallsammlungen trainiert, trainiert mit einer Auswahl – meist der erfolgreichen Fälle. Das ist ein klassischer Selektionsbias, und die KI lernt ihn mit. Der AI Act macht das mit Art. 10 zur ausdrücklichen Rechtspflicht: Trainings-, Validierungs- und Testdaten müssen relevant, repräsentativ und möglichst fehlerfrei sein, Verzerrungen müssen erkannt und gemindert werden.

## Slide 10: Die MDR kennt kein Produkt, das sich selbst verändert
3 · WAS KI ANDERS MACHT – LERNEN
EU · MDR
Eingefroren
Training beim Hersteller, Auslieferung als „locked“ Version
Jede wesentliche Änderung: erneute Prüfung durch die Benannte Stelle
Lernen im Feld: faktisch ausgeschlossen
USA · FDA
Vorab genehmigter Wandel
Predetermined Change Control Plan (PCCP)
Welche Updates nach welchem Protokoll erlaubt sind, wird vorab festgelegt
Modellpflege ohne neue Zulassung möglich
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
11
Notes: [ca. 2 Min.] Hier liegt der erste echte Reibungspunkt mit der Titelfrage. Die MDR denkt in Produkten mit festem Stand: Was geprüft wurde, wird ausgeliefert. Ein Produkt, das im Feld weiterlernt, ist im System nicht vorgesehen. Jede wesentliche Änderung braucht eine neue Bewertung. Deshalb sind zugelassene KI-Medizinprodukte in der EU praktisch immer eingefroren. Die FDA ist hier pragmatischer: Mit dem Predetermined Change Control Plan legt der Hersteller vorab fest, welche Modell-Updates nach welchem Protokoll zulässig sind – und kann innerhalb dieses Rahmens nachtrainieren, ohne neue Zulassung. Das ist ein Beispiel dafür, wie Regulierung der Entwicklung folgen kann: nicht durch schnellere Prüfung jedes Updates, sondern durch Prüfung des Prozesses. Im vierten Teil zeige ich, dass sich die EU genau in diese Richtung bewegt.

## Slide 11: Drei Säulen der klinischen Bewertung
3 · WAS KI ANDERS MACHT – EVIDENZ NACH MDCG 2020-1
1
Valid clinical association
Ist der Output wissenschaftlich mit dem klinischen Zustand verknüpft?
2
Technical performance
Rechnet die Software korrekt und reproduzierbar?
3
Clinical performance
Nützt der Output in der Zielpopulation tatsächlich?
BEI KI ZUSÄTZLICH
Externe Validierung an fremden Zentren · Leistung in Subgruppen · Verhalten bei unbekannten Daten · Automation Bias: Ist Mensch plus KI besser als jeder allein?
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
12
Notes: [ca. 2 Min.] Wie weist man nach, dass Medizinsoftware funktioniert? MDCG 2020-1 nennt drei Säulen. Erstens die valide klinische Assoziation: Gibt es eine wissenschaftlich begründete Verbindung zwischen dem, was die Software ausgibt, und dem klinischen Zustand? Zweitens technische Leistung: Rechnet sie richtig und reproduzierbar? Drittens klinische Leistung: Hat der Output in der realen Zielpopulation einen relevanten Nutzen? Ich habe die erste Säule bewusst dunkel markiert – auf sie kommen wir in der Diskussion zurück. Bei KI kommen typische Fragen hinzu: externe Validierung, Subgruppen, Verhalten bei Daten, die anders sind als die Trainingsdaten. Und methodisch besonders heikel ist der Automation Bias: Menschen folgen einer Maschine auch dann, wenn sie falsch liegt. Gängige Designs sind Reader-Studien – Arzt allein gegen Arzt mit KI – und zunehmend prospektive Studien im echten Praxisablauf; für digitale Therapeutika auch randomisierte Studien.

## Slide 12: Der AI Act kommt – später als geplant
3 · ZWEITE EBENE: EU AI ACT (VO 2024/1689)
Aug 2024
AI Act in Kraft
Feb 2025
Verbotene Praktiken, KI-Kompetenz
Aug 2025
Pflichten für Basismodelle (GPAI)
Dez 2027
Hochrisiko, eigenständige Systeme (Anhang III)
Aug 2028
Hochrisiko in Produkten – inkl. Medizinprodukte
Wer ist betroffen?
KI-Medizinprodukte ab Klasse IIa gelten als Hochrisiko-KI (Art. 6 Abs. 1).
Was ändert sich?
Daten-Governance, Protokollierung, menschliche Aufsicht – geprüft im MDR-Verfahren.
Digital Omnibus zur KI, VO (EU) 2026/1744 vom 8. Juli 2026
13
Notes: [ca. 2 Min.] Über der MDR liegt seit 2024 eine zweite Ebene: der AI Act. Er ist seit August 2024 in Kraft; Verbote gelten seit Februar 2025, Pflichten für große Basismodelle seit August 2025. Für uns entscheidend sind die Hochrisiko-Pflichten – und die wurden im Juli 2026 mit dem sogenannten Digital Omnibus, Verordnung 2026/1744, verschoben: für eigenständige Hochrisiko-Systeme auf Dezember 2027, für KI in regulierten Produkten wie Medizinprodukten auf August 2028 – ein Jahr später als ursprünglich vorgesehen. Grund war unter anderem, dass die harmonisierten Normen nicht rechtzeitig fertig waren. Inhaltlich: Jedes KI-Medizinprodukt, das eine Benannte Stelle braucht, also ab IIa, ist Hochrisiko-KI. Dazu kommen Anforderungen an Daten-Governance, Protokollierung, Transparenz und menschliche Aufsicht. Positiv: Der Omnibus soll Doppelprüfungen vermeiden; geprüft wird im MDR-Verfahren durch dieselbe Benannte Stelle. Auch das ist eine Antwort auf die Titelfrage – der Gesetzgeber hat sich selbst überholt und musste nachsteuern.

## Slide 13
3 · ZWEITE EBENE: EIN VERFAHREN NACH MDCG 2025-6
Ein Verfahren, aber zwei Begriffswelten
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
14
 | MDR/IVDR | AI Act | Zusammenspiel
Konformitätsbewertung | Benannte Stelle | Hochrisiko-Anforderungen Art. 8–15 | Ein Verfahren: Die Benannte Stelle prüft den AI Act mit
Qualitätsmanagement | ISO 13485, Art. 10 MDR | Art. 17 AI Act | Ein QMS, erweitert um Bias, Logging, Transparenz, Aufsicht
Technische Dokumentation | Anhänge II/III MDR | Anhang IV AI Act | Eine Akte plus Modell, Daten, Metriken, geplante Änderungen
Daten | Indirekt über klinische Bewertung | Art. 10: Relevanz, Repräsentativität, Bias | Neue ausdrückliche Pflicht für Trainings- und Testdaten
Änderungen | „Signifikante Änderung“ | „Wesentliche Änderung“ | Nicht deckungsgleich – vorab bewertete Änderungen sind nicht wesentlich
Nach dem Inverkehrbringen | PMS, PSUR, Vigilanz | Art. 72 Post-Market-Monitoring | Kontinuierliche Leistungsüberwachung mit Logs und Feedback
Der MDR-Revisionsvorschlag vom 16.12.2025 wollte den AI Act für Medizinprodukte weitgehend aushebeln – die Omnibus-Einigung vom 7.5.2026 hat das verworfen.
Notes: [ca. 2 Min.] Wie greifen MDR und AI Act praktisch ineinander? Die Leitlinie MDCG 2025-6 vom Juni 2025 gibt die Antwort: Es gibt nur EIN Konformitätsbewertungsverfahren. Die Benannte Stelle prüft die AI-Act-Anforderungen im MDR-Verfahren mit – ein Qualitätsmanagementsystem, eine technische Dokumentation. Aber: Integration ist nicht Gleichwertigkeit. Das QMS muss um KI-spezifische Themen erweitert werden – Bias, Logging, Transparenz, menschliche Aufsicht, Rückmeldungen der Betreiber. Die technische Dokumentation braucht zusätzlich Modellentwicklung, Daten, Validierung, deklarierte Leistungsmetriken und vorab geplante Änderungen. Art. 10 AI Act macht Datenqualität erstmals zur ausdrücklichen Rechtspflicht. Und es bleiben zwei Begriffswelten: Die „signifikante Änderung“ der MDR ist nicht dasselbe wie die „wesentliche Änderung“ des AI Act. Randnotiz zur Politik: Der Kommissionsvorschlag zur MDR-Revision vom 16.12.2025 wollte MDR und IVDR in Anhang I Abschnitt B des AI Act verschieben – damit wären die Hochrisiko-Pflichten für Medizinprodukte weitgehend entfallen. Das hat die Omnibus-Einigung vom 7. Mai 2026 verworfen. Kompromiss: Die Kommission darf einzelne Anforderungen per Durchführungsrechtsakt einschränken, wo MDR/IVDR gleichwertigen Schutz bieten. Solche Rechtsakte gibt es noch nicht. Die MDR-Revision selbst soll frühestens Mitte 2027 verabschiedet werden.

## Slide 14: Sprachmodelle passen in kein Prüfschema
3 · SONDERFALL GENERATIVE KI
Ein allgemeines Sprachmodell ist kein Medizinprodukt.
Es wird eines, sobald ein Hersteller es mit medizinischem Zweck anbietet – dann meist ab Klasse IIa.
Die meisten Anbieter schließen den medizinischen Zweck deshalb in den Nutzungsbedingungen aus.
Nicht deterministisch
Gleiche Frage, andere Antwort – Validierung im klassischen Sinn kaum möglich.
Halluzinationen
Plausibel formulierte, aber falsche Aussagen.
Offener Funktionsumfang
Wer alles kann, hat keine abgrenzbare Zweckbestimmung.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
15
Notes: [ca. 2 Min.] Und dann gibt es den Fall, der die Regulierung wirklich an ihre Grenze bringt: große Sprachmodelle wie ChatGPT oder Claude. Ein allgemeines Sprachmodell ist kein Medizinprodukt, weil kein Hersteller einen medizinischen Zweck erklärt. Bietet jemand dasselbe Modell aber zur Diagnoseunterstützung oder Therapieempfehlung an, wird es eines. Das Problem ist die Prüfbarkeit: Die Ausgaben sind nicht deterministisch, Modelle halluzinieren, und der Funktionsumfang ist offen. Unser gesamtes Prüfsystem setzt aber eine abgrenzbare Zweckbestimmung voraus. Ergebnis: In der EU gibt es bislang kaum zertifizierte LLM-basierte Medizinprodukte. Die Realität ist aber eine andere – viele Ärzte und Therapeuten nutzen diese Werkzeuge längst im Alltag. Dann liegt die Verantwortung vollständig beim Anwender. Die Regulierung erfasst also genau das Werkzeug nicht, das am schnellsten in die Praxis wandert.

## Slide 15
4· PROLOG · QUALITÄT IM WANDEL
Qualität wurde immer wieder neu definiert
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
2
HANDWERK
Können des Meisters
Zunft, Meisterstück, Ehre
INDUSTRIE
Gleichförmigkeit
Austauschbare Teile, Toleranzen
FLIESSBAND
Konformität
Endkontrolle: „hineingeprüft“
NACH 1945
Prozess und Management
Deming, Juran, ISO 9000
KI
Vertrauen und Nachweis
Nachvollziehbar, überprüfbar, verantwortet
Die klinische Forschung hat diesen Schritt schon hinter sich: von der 100-%-Source-Data-Verification zu Quality by Design und risikobasiertem Qualitätsmanagement (ICH Q8–Q10, ICH E6(R3)). Bei KI-Medizinprodukten geschieht gerade dasselbe – Qualität wird hineingeplant statt hineingeprüft.
Notes: [ca. 2 Min.] Ein kurzer Prolog, bevor wir zur Titelfrage kommen. Was „Qualität“ bedeutet, hat sich mit jeder technischen Umwälzung verschoben. Im Handwerk war Qualität personengebunden – das Können und die Ehre des Meisters, gesichert durch Zunft und Meisterstück. Die Industrialisierung machte daraus Gleichförmigkeit: austauschbare Teile, Toleranzen, Messbarkeit. Das Fließband reduzierte Qualität auf Spezifikationstreue mit Endkontrolle – Qualität wurde „hineingeprüft“. Nach 1945 wurde sie mit Deming, Juran und später ISO 9000 zur Aufgabe von Prozess und Management. Meine These für KI: Qualität wird zu Vertrauen und Nachweis – nachvollziehbar, überprüfbar, verantwortet. Die klinische Forschung hat diesen Schritt schon hinter sich: von der kompletten Source-Data-Verification zu Quality by Design und risikobasiertem Qualitätsmanagement nach ICH E6(R3). Bei KI-Medizinprodukten geschieht gerade dasselbe – darauf komme ich im vierten Teil zurück.

## Slide 16
4 · QUALITÄT NEU DENKEN – QUALITY BY DESIGN
Von ICH Q8–Q10 zum KI-Medizinprodukt
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
16
QbD-Element | Entsprechung beim KI-Medizinprodukt | Verankert in
Target Product Profile | Zweckbestimmung, Zielpopulation, klinisch geforderte Leistung je Subgruppe | MDR Anh. I; AI Act Art. 13, 15
Critical Quality Attributes | Genauigkeit, Kalibrierung, Robustheit, Fairness, Erklärbarkeit | AI Act Art. 15; GMLP
Critical Material Attributes | Daten: Herkunft, Repräsentativität, Annotation, Trennung von Training und Test | AI Act Art. 10; GMLP 3–5
Risikobewertung (Q9) | ISO 14971 plus Bias, Automation Bias, Drift, Grundrechte | MDR Anh. I; AI Act Art. 9
Design Space | Predetermined Change Control Plan (PCCP) | MDCG 2025-6; MDR-Revision
Control Strategy | Versionierte Pipelines, Logging, Feldmonitoring mit Eingriffsschwellen | AI Act Art. 12, 72; MDR Art. 83 ff.
Qualitätssystem (Q10) | ISO 13485 plus AI-Act-QMS (künftig prEN 18286) | MDR Art. 10; AI Act Art. 17
GMLP = Good Machine Learning Practice, IMDRF N88 (final 2025)
Notes: [ca. 4 Min. – Kernfolie] Hier kommt der Prolog zurück. Quality by Design lässt sich fast eins zu eins auf KI-Medizinprodukte übertragen: Man legt vorab fest, welche Leistung klinisch nötig ist, identifiziert die Faktoren, die sie gefährden, und steuert diese Faktoren über den ganzen Lebenszyklus. – Das Quality Target Product Profile entspricht Zweckbestimmung, Zielpopulation und klinisch geforderter Leistung – etwa eine Mindest-Sensitivität je Subgruppe. – Critical Quality Attributes sind Genauigkeit, Kalibrierung, Robustheit, Fairness über Untergruppen und Erklärbarkeit. – Critical Material Attributes – bei Arzneimitteln die Ausgangsstoffe – sind hier die Daten: Herkunft, Repräsentativität, Annotation, strikte Trennung von Trainings- und Testdaten. – Die Risikobewertung nach ICH Q9 wird zu ISO 14971, erweitert um Bias, Automation Bias, Drift und Grundrechtsrisiken. – Der Design Space – der geprüfte Raum, in dem Änderungen ohne neue Zulassung erlaubt sind – heißt bei KI Predetermined Change Control Plan. – Die Control Strategy: versionierte Pipelines, Logging, Leistungsmonitoring im Feld mit Eingriffsschwellen. – Das Qualitätssystem nach ICH Q10: ISO 13485 plus AI-Act-QMS nach Art. 17; die harmonisierte Norm prEN 18286 ist in Arbeit, Veröffentlichung angestrebt Ende 2026. Die Good Machine Learning Practice der IMDRF (N88, final seit Januar 2025) ist faktisch der internationale QbD-Leitfaden für medizinische KI. Für uns Methodiker: Das ist im Kern Studiendesign – Population, Referenzstandard, unabhängige Testdaten.

## Slide 17
4 · QUALITÄT NEU DENKEN – LEBENSZYKLUS
Die EU bewegt sich: vorab geplante Änderungen
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
17
Entwicklung und Validierung
Konformitäts-
bewertung
Klinischer Einsatz
Monitoring im Feld
Änderung oder Nachtraining
Re-Validierung
ÖFFNUNG
Vorab geplant: PCCP
Änderungen, die in der technischen Dokumentation festgelegt und bei der Erstbewertung geprüft wurden, gelten nicht als wesentlich – kein neues Verfahren (MDCG 2025-6).
GRENZE
Nicht geplant: wesentliche Änderung
Jede andere wesentliche Änderung erfordert eine neue Konformitätsbewertung. Die MDR-Revision würde PCCPs ausdrücklich verankern.
Prozess prüfen statt jede Version – das Prinzip der FDA kommt in der EU an.
Notes: [ca. 3 Min.] Vorhin habe ich gesagt: Die MDR kennt kein Produkt, das sich selbst verändert. Das stimmt im Grundsatz – aber die EU bewegt sich. Ein KI-System durchläuft einen Lebenszyklus: Entwicklung, Konformitätsbewertung, Einsatz, Monitoring, Nachtraining, Re-Validierung. Die Leitlinie MDCG 2025-6 öffnet eine Tür: Vorab festgelegte Änderungen gelten nicht als „wesentlich“ im Sinne des AI Act, wenn sie in der ursprünglichen technischen Dokumentation klar spezifiziert und bei der Erstbewertung geprüft wurden. Das ist funktional ein PCCP – das Gegenstück zum Design Space aus ICH Q8. Der MDR-Revisionsvorschlag würde PCCPs für Software-Änderungen ausdrücklich verankern; die Benannte Stelle könnte solche Updates dann akzeptieren. Alle anderen wesentlichen Änderungen lösen weiter eine neue Konformitätsbewertung aus. Und das Post-Market-Monitoring nach Art. 72 AI Act verlangt eine kontinuierliche Leistungsüberwachung – für kontinuierlich lernende Systeme ein klassisches Feld für adaptive und registerbasierte Studiendesigns. Merksatz: Prozess prüfen statt jede Version – das Prinzip der FDA kommt in der EU an.

## Slide 18
4 · QUALITÄT NEU DENKEN – MENSCHLICHE AUFSICHT (ART. 14 AI ACT)
Der Mensch bleibt verantwortlich
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
18
1
Verstehen
Kennt die Anwenderin Leistung und Grenzen des Systems?
2
Überwachen
Erkennt sie Fehlfunktionen und auffällige Ausgaben?
3
Überstimmen
Kann sie die Ausgabe verwerfen – und tut sie es?
4
Stoppen
Kann sie das System anhalten?
„Ein Stopp-Knopf allein ist kein Aufsichtskonzept.“
Auslegung zu MDCG 2025-6: Gefordert sind Schulung und Schutz vor Automation Bias – auch für die Betreiber, also Praxen und Kliniken (Art. 26).
Similia trifft Silicon
Die Qualität liegt künftig weniger im Erzeugen als im therapeutischen Urteilen, Auswählen und Einstehen für das Ergebnis.
Notes: [ca. 2 Min.] Art. 14 AI Act verlangt, dass Hochrisiko-KI wirksam von Menschen beaufsichtigt werden kann. Konkret vier Fragen: Versteht die Anwenderin Leistung und Grenzen des Systems? Erkennt sie Fehlfunktionen? Kann sie die Ausgabe verwerfen – und tut sie es auch? Kann sie das System stoppen? Das klingt banal, ist es aber nicht. In der Auslegung zu MDCG 2025-6 heißt es sinngemäß: Ein Stopp-Knopf allein ist kein Aufsichtskonzept. Gefordert sind Schulung und Maßnahmen gegen Automation Bias – den wir auf der Evidenz-Folie schon gesehen haben. Art. 26 AI Act legt auch den Betreibern eigene Pflichten auf – also Ihnen, wenn Sie solche Systeme in der Praxis einsetzen. Die Brücke zum Workshop-Titel: Wenn Maschinen Vorschläge erzeugen, liegt die Qualität künftig weniger im Erzeugen als im therapeutischen Urteilen, Auswählen und Einstehen für das Ergebnis. Das ist rechtlich gefordert, aber praktisch noch kaum operationalisiert.

## Slide 19: Zwei Uhren, zwei Geschwindigkeiten
5 · KANN DIE REGULIERUNG FOLGEN?
16 Jahre
MDR: vom Kommissionsvorschlag 2012 bis zum Ende der letzten Übergangsfristen 2028
Monate
KI: Abstand zwischen neuen Generationen großer Sprachmodelle
Ein Gesetz, das Technik im Detail regelt, ist bei Inkrafttreten veraltet.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
19
Notes: [ca. 2 Min.] Damit zur Titelfrage. Hier laufen zwei Uhren. Die MDR wurde 2012 vorgeschlagen, 2017 verabschiedet, gilt seit 2021 – und ihre letzten Übergangsfristen laufen bis Ende 2027 bzw. 2028. Sechzehn Jahre vom Vorschlag bis zur vollen Geltung. Bei großen KI-Modellen liegen zwischen neuen Generationen oft nur Monate. Wer versucht, Technik im Detail zu regeln, verliert dieses Rennen zwangsläufig. Das ist auch der Grund, warum der AI Act schon vor seiner vollen Anwendung per Omnibus nachgebessert werden musste. Die Frage ist also nicht, ob die Regulierung im Tempo mithält – das kann sie nicht –, sondern ob sie so gebaut ist, dass sie es nicht muss.

## Slide 20
5 · KANN DIE REGULIERUNG FOLGEN?
Sechs Spannungsfelder
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
20
Zeitversatz
AI Act 2024 in Kraft, Pflichten für Medizinprodukte erst ab August 2028
Fehlende Normen
Harmonisierte AI-Act-Normen meist noch Entwürfe – keine Konformitätsvermutung
Adaptive Systeme
Die MDR denkt in Versionen; PCCPs in der EU erst auf dem Weg
Generative KI
Breite Basismodelle gegen enge Zweckbestimmung; Verantwortungsgrenze offen
Doppelregulierung
Ein Verfahren, zwei Begriffswelten; Durchführungsakte fehlen noch
Benannte Stellen
Zusätzliche KI-Kompetenz nötig – ein Engpass als Innovationsbremse
Gegenposition: Ein prinzipienbasierter Rahmen – Zweck, Daten, Lebenszyklus, Aufsicht – überdauert Modellgenerationen besser als jede Detailregel.
Notes: [ca. 1,5 Min.] Konkret, wo die Regulierung nicht mithält: 1. Zeitversatz: Der AI Act ist seit August 2024 in Kraft, die Hochrisiko-Pflichten für Medizinprodukte gelten erst ab August 2028. Ein heute entwickeltes Modell durchläuft bis dahin mehrere Generationen. 2. Fehlende Normen: Die harmonisierten AI-Act-Normen sind größtenteils Entwürfe; ohne Zitierung im Amtsblatt gibt es keine Konformitätsvermutung. 3. Adaptive Systeme: Die MDR denkt in eingefrorenen Versionen; PCCPs sind in der EU erst auf dem Weg. 4. Generative KI: Breite Basismodelle passen schlecht zu einer Regulierung, die von einer engen Zweckbestimmung ausgeht. Pflichten des Modellanbieters und des Medizinprodukte-Herstellers greifen ineinander – wo die Verantwortung endet, ist offen. 5. Doppelregulierung: ein Verfahren, aber zwei Begriffswelten; die Durchführungsakte zum Abbau von Überschneidungen fehlen. 6. Benannte Stellen: Sie müssen zusätzlich KI-Kompetenz nachweisen. Wer heute schon schwer an MDR-Zertifikate kommt, erlebt das als Innovationsbremse. Die Gegenposition, und sie führt direkt zu meiner ersten These: Gerade weil KI sich so schnell entwickelt, ist ein prinzipienbasierter Rahmen robuster als jede Detailregel.

## Slide 21: Wem gehört die KI?
5 · EXKURS GEISTIGES EIGENTUM
INPUT
Trainingsdaten
Text- und Data-Mining ist erlaubt, außer bei Opt-out. Ein Modell, das Werke wörtlich wiedergibt, vervielfältigt sie (LG München I, 2025).
MODELL
Gewichte
Urheberrechtlich kaum greifbar. Geschützt wird als Geschäftsgeheimnis und über Lizenzen.
OUTPUT
Ergebnisse
Rein KI-Erzeugtes ist nicht geschützt (Stadtgericht Prag, 2023). Erfinder kann nur ein Mensch sein.
Falldaten aus Praxen sind Gesundheitsdaten
Kein Eigentum, sondern DSGVO: Die Einwilligung muss die Nutzung für KI-Training ausdrücklich abdecken.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
21
Notes: [ca. 1 Min.] Ein kurzer Exkurs, weil er für vernetzte Praxen unmittelbar relevant ist: Wem gehört eigentlich, was eine KI ausmacht? Beim Input gilt in der EU die Text-und-Data-Mining-Schranke: Training ist grundsätzlich erlaubt, solange der Rechteinhaber nicht maschinenlesbar widersprochen hat. Das LG München I hat 2025 im Fall GEMA gegen OpenAI aber entschieden: Wenn ein Modell Liedtexte memoriert und wiedergeben kann, ist das eine Vervielfältigung. Das Modell selbst – die Gewichte – ist urheberrechtlich kaum geschützt; man schützt es als Geschäftsgeheimnis. Beim Output: Rein KI-Erzeugtes genießt keinen Urheberrechtsschutz – das Stadtgericht Prag hat das für ein per Prompt erzeugtes Bild entschieden. Und das Wichtigste für Sie: Falldaten aus Praxen sind keine Eigentumsfrage, sondern Gesundheitsdaten nach DSGVO. Wer sie für KI-Training nutzen will, braucht eine Einwilligung, die genau das abdeckt. Keine Rechtsberatung – im Einzelfall bitte einen Fachanwalt hinzuziehen.

## Slide 22: Im Prinzip ja – im Tempo nein
FAZIT · DREI THESEN
1
Die Regulierung folgt dem Zweck, nicht der Technik.
Das ist ihre Stärke: Sie muss nicht jedes neue Modell kennen.
2
Bei lernenden Systemen und Sprachmodellen hinkt sie hinterher.
Der Ausweg: Prozesse prüfen statt jede Version – wie beim PCCP (USA, bald EU).
3
Der Engpass ist die Evidenz, nicht das Gesetz.
Wer KI mit medizinischem Anspruch einsetzt, muss zeigen, dass sie Patienten nützt.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
22
Notes: [ca. 2 Min.] Meine Antwort auf die Titelfrage: im Prinzip ja, im Tempo nein. Erstens: Die Regulierung knüpft an den Zweck an, nicht an die Technik. Das ist ihre große Stärke – sie muss nicht jedes neue Modell kennen, um es einzuordnen. Ob ein Algorithmus ein neuronales Netz ist oder eine Entscheidungstabelle, ist für die Klassifizierung egal. Zweitens: Wo die Technik selbst sich verändert – lernende Systeme – oder wo der Zweck sich nicht mehr abgrenzen lässt – Sprachmodelle –, hinkt die Regulierung hinterher. Der Ausweg ist, Prozesse zu prüfen statt jede Version; die FDA zeigt mit dem PCCP, wie das gehen kann, und die EU folgt mit MDCG 2025-6 und der MDR-Revision. Drittens, und das ist mir als Methodiker am wichtigsten: Der eigentliche Engpass ist nicht das Gesetz, sondern die Evidenz. Wer KI mit medizinischem Anspruch einsetzt, muss zeigen, dass sie Patientinnen und Patienten nützt. Das gilt für jede Therapierichtung. Und zum Schluss noch die Packungsbeilage.

## Slide 23
SCHLUSS · ZU RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN
Gebrauchsinformation: Information für Anwender
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
23
Wirkstoff
Daten. Herkunft: siehe technische Dokumentation (falls vorhanden)
Anwendungsgebiete
Laut Zweckbestimmung. Der Rest wird in den Nutzungsbedingungen ausgeschlossen.
Gegenanzeigen
Patienten, die nicht in den Trainingsdaten vorkamen
Nebenwirkungen
Halluzinationen (häufig), Automation Bias (sehr häufig), Selbstüberschätzung (immer)
Wechselwirkungen
Mit Wunschdenken, Marketing und Fallsammlungen, in denen nur die Erfolge stehen
Haltbarkeit
Bis zum nächsten Modell-Update. Eine neue Konformitätsbewertung kann dauern.
Zu Risiken und Nebenwirkungen
fragen Sie Ihre Benannte Stelle. Termine ab 2028.
CE heißt Conformité Européenne. Nicht Clinical Evidence.
Notes: [ca. 1 Min.] Zum Schluss, bevor ich an Sie übergebe, die Packungsbeilage zu allem, was wir gehört haben. Wirkstoff: Daten – Herkunft siehe technische Dokumentation, falls vorhanden. Anwendungsgebiete: laut Zweckbestimmung; alles andere schließt der Anbieter in den Nutzungsbedingungen aus – Sie erinnern sich an die Sprachmodelle. Gegenanzeigen: alle Patienten, die in den Trainingsdaten nicht vorkamen – das war der Bias. Nebenwirkungen: Halluzinationen häufig, Automation Bias sehr häufig, Selbstüberschätzung immer. Wechselwirkungen mit Wunschdenken, Marketing und Fallsammlungen, in denen nur die Erfolge stehen. Haltbarkeit: bis zum nächsten Update – und die neue Konformitätsbewertung kann dauern. Und zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Benannte Stelle – Termine ab 2028. [Pause] Und das Wichtigste steht unten: CE heißt Conformité Européenne. Nicht Clinical Evidence. Ein Konformitätszeichen ersetzt keinen Nutzennachweis – das gilt für Ohrkerzen, für Bioresonanz und für jede KI. Damit gehört die Zeit Ihnen. [Ende der 45 Minuten]

## Slide 24: Zwölf unbequeme Fragen
ZUR DISKUSSION
an die Regulierung, an die Technik – und an uns selbst
Notes: Ab hier beginnt die Diskussion; die folgenden vier Folien sind nicht Teil der 45 Minuten. Vorschlag zur Moderation: Die Fragen nicht nacheinander abarbeiten, sondern die Runde wählen lassen, welche Folie oder Frage sie zuerst aufgreifen will. Die Fragen sind bewusst zugespitzt formuliert – als Material für das Sedlbrunn-Manifest am Sonntag.

## Slide 25: Wer ist hier eigentlich Hersteller?
DISKUSSION · REGULIERUNG UND VERANTWORTUNG
1
Schlägt eine Praxissoftware einem konkreten Patienten ein Mittel vor – wer trägt dann die Herstellerpflichten: Softwareanbieter, Praxisnetz oder Therapeutin?
Nach Regel 11 wäre das mindestens Klasse IIa.
2
Art. 5 Abs. 5 MDR erlaubt Inhouse-Lösungen ohne Weitergabe an andere Rechtsträger. Was heißt das für eine gemeinsame KI vernetzter Praxen?
Anknüpfung an den Entwurf von Tjado Galic.
3
Wer haftet, wenn die Therapeutin der KI folgt – und wer, wenn sie ihr widerspricht und der Verlauf schlecht ist?
Automation Bias wirkt in beide Richtungen.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
25
Notes: Hintergrund zu Frage 2: Art. 5 Abs. 5 MDR befreit Gesundheitseinrichtungen von den meisten Herstellerpflichten, wenn sie ein Produkt nur intern herstellen und verwenden – unter Bedingungen: angemessenes Qualitätsmanagement, Begründung, dass kein gleichwertiges Produkt auf dem Markt ist, und keine Übertragung an eine andere juristische Person. Ob eine Einzelpraxis als Gesundheitseinrichtung zählt und ob ein Netz mehrerer Praxen die Bedingung „keine Weitergabe“ verletzt, ist im Einzelfall zu prüfen. Zu Frage 3: Wer einem System folgt, das danebenliegt, und wer es übergeht, obwohl es recht hatte – beides wird künftig haftungsrechtlich relevant, besonders wenn das Werkzeug dokumentierte Empfehlungen ausgibt.

## Slide 26: Was lernt eine KI eigentlich?
DISKUSSION · EVIDENZ
4
MDCG 2020-1 verlangt eine „valid clinical association“. Welche Evidenz könnte eine KI-gestützte homöopathische Mittelwahl dafür vorlegen?
Die erste der drei Säulen – vor jeder Studie.
5
Eine KI, trainiert auf Repertorien und Materia medica, lernt die Überlieferung – nicht die Wirksamkeit. Bewahrt sie Wissen oder zementiert sie Annahmen?
Und wie würde man den Unterschied überhaupt messen?
6
Homöopathika werden ohne Wirksamkeitsnachweis registriert – Software, die sie empfiehlt, bräuchte eine klinische Bewertung. Widerspruch oder Chance?
Registrierung nach Art. 14 RL 2001/83/EG.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
26
Notes: Hintergrund zu Frage 6: Die Richtlinie 2001/83/EG sieht für homöopathische Arzneimittel ohne Angabe einer therapeutischen Indikation ein vereinfachtes Registrierungsverfahren vor, ohne Nachweis der Wirksamkeit (in Deutschland § 38 AMG). Eine Software, die solche Mittel für einen konkreten Patienten empfiehlt, wäre dagegen nach MDR ein Medizinprodukt mit klinischer Bewertung. Das ist eine regulatorische Asymmetrie: Das Mittel braucht keinen Wirksamkeitsnachweis, die Empfehlung dazu schon. Man kann das als Widerspruch lesen – oder als Chance, über die Software erstmals strukturierte Evidenz zu erzeugen. Frage 5 zielt auf denselben Punkt aus Sicht der Daten: Ein Modell bildet ab, was in seinen Trainingsdaten steht; ob das stimmt, kann es selbst nicht prüfen.

## Slide 27: Schützt die Regel – oder schützt sie ab?
DISKUSSION · GLAUBWÜRDIGKEIT UND DATEN
7
Bioresonanz zeigt: Ein CE-Zeichen kann Wirksamkeit suggerieren, die nie belegt wurde. Will die Homöopathie diesen Weg gehen – oder einen anderen?
Konformität ist nicht Wirksamkeit.
8
Bremst die MDR kleine Anbieter aus – oder schützt sie Patienten genau vor der Software, die wir uns gerade wünschen?
Seit Regel 11 braucht fast jede Medizinsoftware eine Benannte Stelle.
9
Wem gehören die Falldaten vernetzter Praxen – und wissen die Patienten, dass mit ihren Verläufen eine KI trainiert wird?
DSGVO, Einwilligung, Schweigepflicht.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
27
Notes: Zu Frage 7: Es gibt zwei Wege, mit Regulierung umzugehen – sie als Formalität zu nehmen, die man mit Minimalaufwand besteht, oder als Anlass, echte Evidenz zu erzeugen. Der erste Weg ist kurzfristig billiger, langfristig kostet er Glaubwürdigkeit. Zu Frage 8: Die Kosten einer Zertifizierung mit Benannter Stelle sind für kleine Softwareanbieter erheblich; das ist eine reale Innovationsbremse. Zugleich ist es genau dieser Schutzmechanismus, der verhindert, dass ungeprüfte Empfehlungssysteme Patienten erreichen. Zu Frage 9: Gesundheitsdaten sind besonders geschützte Daten nach Art. 9 DSGVO; für KI-Training braucht es eine tragfähige Rechtsgrundlage, in der Regel eine ausdrückliche, informierte Einwilligung.

## Slide 28: Was gewinnen wir – und was dürfen wir nicht verlieren?
DISKUSSION · FÜR DAS SEDLBRUNN-MANIFEST
10
KI könnte große Fallsammlungen erstmals systematisch auswertbar machen. Sind wir bereit, die Ergebnisse prüfen zu lassen – mit offenem Ausgang?
11
Homöopathie individualisiert, KI erkennt Muster im Durchschnitt. Widerspruch – oder die bessere Repertorisierung?
12
Was darf eine KI in der homöopathischen Praxis niemals entscheiden?
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
28
Notes: Diese drei Fragen sind als direkte Vorlage für das Sedlbrunn-Manifest am Sonntag gedacht – sie greifen die Leitfrage der Einladung auf: was die Homöopathie im digitalen Zeitalter gewinnen kann und was sie unter keinen Umständen verlieren darf. Frage 10 ist die methodisch entscheidende: Strukturierte Daten aus vielen Praxen wären eine echte Chance für Erkenntnis – aber nur, wenn man auch ein Ergebnis akzeptiert, das man sich nicht gewünscht hat. Frage 12 eignet sich gut, um die Diskussion zu bündeln: Jede Antwort darauf ist ein Satz für das Manifest.

## Slide 29: Rechtsgrundlagen und Leitlinien
ANHANG
VO (EU) 2017/745 (MDR): Art. 2, Art. 5 Abs. 5, Anhang VIII Regel 11
VO (EU) 2023/607: Verlängerung der MDR-Übergangsfristen
MDCG 2019-11: Qualifizierung und Klassifizierung von Software
MDCG 2020-1: Klinische Bewertung von Medizinproduktesoftware
VO (EU) 2024/1689 (AI Act)
VO (EU) 2026/1744: Digital Omnibus zur KI
FDA: Predetermined Change Control Plans for AI-Enabled Device Software Functions (Guidance)
RL 2001/83/EG, Art. 14: Registrierung homöopathischer Arzneimittel
RL (EU) 2019/790, Art. 3 und 4: Text- und Data-Mining
LG München I, GEMA gegen OpenAI (2025)
Stadtgericht Prag, Az. 10 C 13/2023
Stand: Oktober 2026. Keine Rechtsberatung.
Thomas Baranek · KI als Medical Device · MEDSYNE Sedlbrunn 2026
29
Notes: Nur bei Bedarf zeigen – als Nachschlagefolie für Rückfragen.

## Slide 30: Rechtsgrundlagen und Leitlinien
ANHANG
VO (EU) 2017/745 (MDR): Art. 2, Art. 5 Abs. 5, Anhang VIII Regel 11
VO (EU) 2023/607: Verlängerung der MDR-Übergangsfristen
MDCG 2019-11: Qualifizierung und Klassifizierung von Software
MDCG 2020-1: Klinische Bewertung von Medizinproduktesoftware
VO (EU) 2024/1689 (AI Act)
VO (EU) 2026/1744: Digital Omnibus zur KI
FDA: Predetermined Change Control Plans for AI-Enabled Device Software Functions (Guidance)
RL 2001/83/EG, Art. 14: Registrierung homöopathischer Arzneimittel
RL (EU) 2019/790, Art. 3 und 4: Text- und Data-Mining
LG München I, GEMA gegen OpenAI (2025)
Stadtgericht Prag, Az. 10 C 13/2023
28
Weitere Quellen zu AI Act, MDR und Quality by Design
MDCG 2025-6: FAQ zum Zusammenspiel von MDR/IVDR und AI Act (Juni 2025)
Kommissionsvorschlag zur MDR/IVDR-Revision, COM(2025) 1023 vom 16.12.2025
IMDRF N88: Good Machine Learning Practice for Medical Device Development (2025)
prEN 18286: Qualitätsmanagementsystem für Zwecke des AI Act (Entwurf)
ICH Q8(R2), Q9(R1), Q10; ICH E6(R3)
ISO 13485, ISO 14971, IEC 62304, IEC 62366-1
OpenRegulatory: MDCG 2025-6 explained
Gleiss Lutz; Cosm: AI Act und Medizinprodukte nach dem Omnibus (2026)
Emergo by UL: Zeitplan der MDR/IVDR-Revision (Okt. 2026)
Cloud Security Alliance: prEN 18286 und ISO/IEC 42001 (2026)
Notes: Nur bei Bedarf zeigen – als Nachschlagefolie für Rückfragen.